Uputstvo za koriscenje Matlab Simulinka

Za potrebe uputstva korištena je verzija Matlab R2016a.

- Skinuti željenu arhivu sa sajta predmeta.

- Raspakovati arhivu na željenoj lokaciji na računaru. Pokrenuti Matlab. Na osnovnom ekranu Matlab programa kliknuti na Browse for Folder. U novom prozoru koji se pojavio izabrati lokaciju gde su snimljeni fajlovi iz raspakovane aplikacije (u ovom slučaju se nalaze na lokaciji Desktop/13. zadatak) i kliknuti na Select Folder.

- Sa leve strane ekrana, u podekranu Current Folder, pojavili su se odgovarajući .m I .slx fajlovi. Kliknuti dva puta na odgovarajući .m fajl.

- Sada se u centralnom delu programa pojavio Editor u kom je otvoren .m fajl, u kome su uneti parametri pretvarača. Korisnik može promeniti parametre u Editoru. Da bi se parametri učitali u Workspace (označen crvenom bojom), kliknuti na dugme Run (takođe označeno crvenom bojom). Ukoliko dođe do greške zbog verzije Matlaba, iskopirati tekst iz postojećeg .m fajla u novi koji .m fajl koji se otvara klikom na New Script (gornji levi ugao prozora programa).

- Nakon što su se parametri učitali u Workspace, dva puta kliknuti na odgovarajući .slx fajl u podekranu Current Folder. Sačekati da se otvori Simulink.

- Nakon učitavanja, pojaviće se Simulink prozor sa modelom pretvarača. U model se mogu dodavati novi elementi otvaranjem biblioteke elemenata (crvenom bojom uokvireno dugme za otvaranje biblioteke elemenata). Izbor parametara simulacije se bira u prozoru koji se pojavi klikom na dugme pored dugmeta za biblioteku elemenata (sivi zupčanik). Parametri simulacije su već podešeni, korisnik svakako može da ih menja.

- Klikom na Run (zeleno dugme u istoj liniji, naznačeno crvenom bojom na sledećoj slici) korisnik pokreće simulaciju.

Nakon pokretanja simulacije, korisnik može pratiti napredak izvršenja iste u donjem desnom uglu.

- Nakon završetka simulacije, korisnik može pogledati odgovarajuće talasne oblike dvoklikom na odgovarajuće Scope-ove (označeni crvenom bojom).

- Nakon dvoklika na jedan od Scope-ova (u ovom slučaju scope Struja voda), pojaviće se novi ekran na kom je prikazan odgovarajući talasni oblik. Da bi se zumiralo, mogu se koristiti alati u gornjem levom delu ekrana.

- Nakon zumiranja prethodne slike po obe ose, može se dobiti sledeći talasni oblik (uporediti ga sa talasnim oblikom struje voda, iz zadatka 13. sa vežbi)